# ООО "РАСЛОВО-КЛАДКА"

### ДВЕРКА

ТОПОЧНАЯ

#### ДТ-3М

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Москва

#### ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение…………………………………………………………………………… | 2 |
| 1 | Назначение изделия………………………………………………………... | 2 |
| 2 | Правила ухода за чугунным изделием……………………………………. | 2 |
| 3 | Технические характеристики……………………………………………… | 3 |
| 4 | Комплектующие и устройство…………………………………………….. | 3 |
| 5 | Требования безопасности………………………………………………….. | 4 |
| 6 | Свидетельство о приемке………………………………………………….. | 4 |

ВВЕДЕНИЕ

###### Настоящее  руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для изучения назначения изделия, правилам ухода, комплектации и устройства, требований безопасности при эксплуатации.

Необходимо помнить и знать:

Покупатель должен внимательно изучить и точно соблюдать указания настоящей инструкции. Производитель снимает с себя любую ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Необходимо сохранить данную инструкцию на все время эксплуатации изделия.

Политика нашей компании заключается в постоянном улучшении качества путем усовершенствования конструкции выпускаемых изделий, в связи с этим, предприятие оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без согласования и уведомления заказчика.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Замечательные качества чугуна были известны еще в средние века. Люди давно заметили, что литой чугун быстро нагревается по всему объему и долго хранит тепло.

Дверка топочная состоит из четырех основных деталей: рамки, крышки, ручки (для открывания  дверки) прижима (для запирания дверки). При проектировании данного изделия, мы позаботились о том, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.  Устройство механизма  запирания дверок позволяет производить открывание и закрывание дверки одной рукой. Конструкция  прижима предусматривает регулировку  уплотнения дверки.

- ПРАВИЛА УХОДА ЗА ЧУГУННЫМ ИЗДЕЛИЕМ

При покупке на изделии возможен легкий налет ржавчины, образовавшийся вследствие длительного хранения. Эта ржавчина удалится при первом прокаливании дверки.  Специального ухода за  дверкой не требуется.

--- 2 ---

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры:

Длина 300 мм        Высота  272 мм           Глубина    75 мм

Размеры под закладку:

Длина 250 мм        Высота  210 мм

Масса изделия в сборе 5,4 кг.

4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И УСТРОЙСТВО

1. Рамка дверки топочной                             – 1шт.

2. Крышка дверки топочной                          – 1шт.

3. Прижим                                                        – 1шт.

4. Ручка                                                            – 1шт.

5. Заклепка                                                       – 3шт.

6.  Шайба                                                           – 1шт.

7. Инструкция по эксплуатации                     – 1шт.

Открывание и закрывание дверки.

Чтобы открыть дверку необходимо повернуть ручку по часовой стрелке в горизонтальное положение. Чтобы закрыть дверку необходимо, удерживая ручку в горизонтальном положении, прижать крышку дверки к рамке,  затем повернуть ручку против часовой стрелки вертикально в низ.

--- 3 ---

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании дверки необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до нагретых деталей дверки голыми руками.

  - Во избежание пожара перед растопкой печи убедитесь, чтобы дверка была надежно закрыта.

- Не оставляйте топящуюся печь  без присмотра.

- Не подпускайте к топящейся печи  детей.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Дата выпуска | ________________________ |
| --- | --- |
| Подпись лица ответственного за приемку | ________________________ |

М.Ш.

ООО «Раслово-Кладка»

Москва

ул. Михалевича, 17

Тел.: 8 (926) 585-71-71

www.raslovo-kladka.ru           E-mail: mail@ raslovo-kladka.ru

--- 4 ---