# ООО "РАСЛОВО-КЛАДКА"

### ДВЕРКА

ТОПОЧНАЯ

КАМИННАЯ

#### ДТК-1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Москва

#### ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Ведение…………………………………………………………………………… | 2 |
| 1 | Назначение изделия………………………………………………………... | 2 |
| 2 | Правила ухода за чугунным изделием……………………………………. | 3 |
| 3 | Технические характеристики……………………………………………… | 3 |
| 4 | Комплектующие и устройство…………………………………………….. | 3 |
| 5 | Сборка и эксплуатация изделия…………………………………………… | 5 |
| 6 | Требования безопасности………………………………………………….. | 5 |
| 7 | Свидетельство о приемке………………………………………………….. | 6 |

ВВЕДЕНИЕ

###### Настоящее  руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для изучения назначения изделия, правилам ухода, комплектации и устройства, требований безопасности при эксплуатации.

Необходимо помнить и знать:

Покупатель должен внимательно изучить и точно соблюдать указания настоящей инструкции. Производитель снимает с себя любую ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Необходимо сохранить данную инструкцию на все время эксплуатации изделия.

Политика нашей компании заключается в постоянном улучшении качества путем усовершенствования конструкции выпускаемых изделий, в связи с этим, предприятие оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без согласования и уведомления заказчика.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Замечательные качества чугуна были известны еще в средние века. Люди давно заметили, что литой чугун быстро нагревается по всему объему и долго хранит тепло.

Дверка топочная каминная. Изготовленная нами чугунная дверка имеет все необходимые характеристики для придания Вашему камину (печи) изысканного вкуса. В данном изделии продумано до мельчайших подробностей все, чтобы Ваш камин (печь), а в целом и дом стали более уютными и красивыми. Взамен привычной прямоугольной формы предложена форма в виде арки, а в совокупности с орнаментом и художественным литьем, выполненным на лицевой поверхности дверки, изделие имеет более живописный вид.  При проектировании данного изделия, мы позаботились о том, чтобы оно легко монтировалось в печь, и предусмотрели то, чтобы Вы могли выбрать удобную для Вас сторону открывания Крышки дверки. А благодаря втулке с двойным буртиком появилась возможность открывания дверки с небольшим зазором с гарантией безопасности (при нехватке воздуха необходимого для горения топлива). Расширенная поверхность  внутреннего проема дверки (по сравнению с обычными топочными дверками) облегчает загрузку топлива и чистку камина (печи).

--- 2 ---

- ПРАВИЛА УХОДА ЗА ЧУГУННЫМ ИЗДЕЛИЕМ

При покупке на изделии возможен легкий налет ржавчины, образовавшийся вследствие длительного хранения. Эта ржавчина удалится при первом прокаливании дверки.  Специального ухода за каминной дверкой не требуется.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры:

Длина 455 мм        Высота  326 мм           Глубина    102 мм

Размеры под закладку:

Длина 375 мм        Высота  246 мм

Масса изделия в сборе 10,5 кг.

4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И УСТРОЙСТВО

1. Рамка дверки топочной каминной     – 1шт.

2. Крышка дверки топочной каминной – 1шт.

3. Штифт                                                   – 1шт.

4. Ручка                                                     – 2шт.

5. Втулка                                                   – 1шт.

6. Винт М5x72                                          – 1шт.

7. Винт М5x48                                          – 1шт.

8. Гайка М5                                               – 2шт.

9. Шайба гровер                                        – 2шт.

10. Инструкция по эксплуатации            – 1шт.

--- 3 ---

А

Б

--- 4---

- СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Сборка дверки и смена направления открывания.

Для сборки изделия следует наложить Крышку дверки поз.2 на Рамку дверки поз. 1. После этого необходимо продеть сверху Штифт поз.3 через имеющееся отверстия ушей Рамки и Крышки.

Для смены направления открывания дверки необходимо вынуть Штифт поз.3 из дверки с одной стороны, поменять местами винтовые группы А и Б и продеть сверху Штифт через имеющееся отверстия ушей дверки с другой стороны.

Открывание и закрывание дверки.

Необходимо слегка приподнять Крышку дверки вверх и удерживая ее в приподнятом положении повернуть для открывания или закрывания.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании дверки необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей дверки голыми руками.

- Во избежание пожара перед растопкой печи или камина убедитесь, чтобы:

  - Дверка была надежно закрыта. Втулка п.5 зашла в зацепление с язычком Рамки дверки см. рисунок ниже;

  - Винтовые соединения были надежно затянуты;

  - Предтопочный металлический лист лежащий на полу перед дверкой был свободным от горючих материалов.

- Не оставляйте топящейся камин (печь) без присмотра.

--- 5 ---

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Дата выпуска | ________________________ |
| --- | --- |
| Подпись лица ответственного за приемку | ________________________ |

М.Ш.

--- 6 ---

--- 7 ---

ООО "РАСЛОВО-КЛАДКА"

г. Москва

ул. Михалевича, 17

Тел. 8 (926) 585-71-71

www.raslovo-kladka.ru           E-mail: mail@ raslovo-kladka.ru

--- 8 ---

# Text boxes

2

1

Язычок Рамки дверки

7

4

3

9

8

4

Б

А

6

5

8

9

Ухо Рамки

Ухо Крышки