МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ШТАТИВА  ГРИЛЯ-БАРБЕКЮ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАСТИНА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ШАЙБА

- СНИМИТЕ НИЖНИЕ КРЕПИТЕЛЬНЫЕ БОЛТЫ (4 ШТ.) С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ УЗКОГО ЩИТА ВЫТЯЖНОГО КОЖУХА.

- ЗАКРЕПИТЕ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПЛАСТИНУ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

- ЗАКРЕПИТЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ К ЗАДНИМ ОТВЕРСТИЯМ МАНЖЕТНОГО ФЛАНЦА КОРПУСА ГРИЛЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ЗАВЕДИТЕ ШАЙБУ С БОЛТОМ М8 ПОД МАНЖЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ И ПОДНИМАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ НА МЕСТО, СОВМЕСТИТЕ ПРОФИЛЬ С БОЛТОМ И ЗАКРЕПИТЕ НА МЕСТО ГАЙКОЙ М8.

- ПОДНИМИТЕ ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ И ЗАКРЕПИТЕ ГАЙКАМИ М8 (4 ШТ.).

- ЗАКРЕПИТЕ НА МЕСТО ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ОПОРУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ 4 ШТ. БОЛТОВ М6х12 И ГАЕК М6.

- В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ УСТАНОВИТЕ ТЕРМОНАКОПИТЕЛЬНУЮ ПОЛКУ НА ЖЕЛАЕМУЮ ВЫСОТУ.

Инструкция по сборке, монтажу

эксплуатации гриля-барбекю

Гриль поставляется в картонной упаковке. Отложите в сторону находящиеся в упаковке отдельные детали гриля. Внутри гриля находится пакетик со следующими принадлежностями: цепи для подвески гриля -4 шт., винтовые сцепки - 4 шт., потолочные крюки- 4 шт., гайки М5 для сборки вытяжного колпака-16 шт., штанга подъемного механизма-1 шт., рукоятка -1 шт., разводной шплинт -1 шт. и саморезы -10 шт. Болты М8 – 4 шт.Гайка М6 – 2 шт.

К потолку навеса прикрепите 4 шт. крючков, на которые подвесьте цепи. На вытяжной колпак сначала установите более короткую трубу таким образом, чтобы верхний воротник колпака вошел внутрь трубы. Поднимите колпак вверх и при помощи винтовых сцепок подвесьте его на цепи. Более длинную дымовую трубу, к которой двумя винтами М5 крепится зонт, следует устанавливать на место через крышу навеса

. ВНИМАНИЕ! Расстояние от верхнего края дымохода до легко воспламеняющихся материалов должно быть не менее 800 мм.

Установите гриль под вытяжным колпаком. Высоту колпака можно отрегулировать цепями. Устойчивость грили регулируется при помощи регулировочных болтов на ножках грили.

Согласно требованиям противопожарной безопасности под грилем и вокруг него на расстоянии 500 мм должно быть несгораемое покрытие (жесть, бетон и т.п.).